## Slide 1
DM Aree Idonee
Aggiornamento quadro delle energie rinnovabili in Emilia-Romagna
Bologna, gennaio 2025

## Slide 2
DOVE SIAMO

## Slide 3
Potenza elettrica installata in Emilia-Romagna (Terna, GSE, al 31 Ottobre 2024)
POTENZA FER (**Dati al netto del pompaggio
dell’idroelettrico, fonte GAUDI)
2020: 3.260 MWe
2021: 3.366 MWe (+3% vs 2020)
2022: 3.610 MWe (+7% vs 2021)
2023: 4.130 MWe (+14% vs 2022)
biomassa
648 (16%)
idroelettrico**
407 (10%)
eolico
45 MW (1%)
fotovoltaico
3.030 (74%)
6.113 MW
termel.da fonti fossili
4.130 MWe
FER
circa 40% del totale
2023 vs 2022:
incremento di circa + 14% di Potenza FER di cui:
FV 2023 (3.030 MW) + 20,6% su FV 2022 (2.513 MW)
eolico , idroelettrico, bioenergie: stabili
Ottobre 2024* vs 2023:
incremento di circa + 10 % di Potenza FER di cui:
FV 2024 (3.507 MW) su FV 2023 (circa 3.030 MW)
eolico, idroelettrico,bioenergie: prevalentemente stabili
SUDDIVISIONE PERCENTUALE FER PER FONTE, 2023
Ottobre 2024*: 4.563 MWe (+ 10 % vs 2023)
* dati consistenza impianti (fonte Gaudì)
Notes: evidenziare quali dati

## Slide 4
Le Fonti in RER e focus FV

## Slide 5
Fotovoltaico: distribuzione percentuale dei pannelli per collocazione nelle regioni a fine 2023 sulla base della potenza installata (GSE 2023)
3.030 MW da FV
potenza installata totale (Terna anno 2023)
757,5 MW (25%)
Notes: 25% terra: 756 MW (da dati Terna 2023, 3027 MW) che darebbe 1351 ha vedi slide n.13

## Slide 6
Stima GSE
Fotovoltaico a terra: valutazione sull’occupazione di suolo
(stime GSE e Arpae)
Sup. tot. ER = 2.251.000 ha
SAU ER = 1.045.000 ha
1 % SAU ER = 10.450 ha
Stima GSE sup. FV a terra* = 1.351 ha
= 0,13 % SAU
*dato GSE 2023 di 1,78 ha/MW (0,58 MW/ha)
Stima ARPAE basata su fotointerpretazione immagini satellitari per rilevazione consumo suolo 2022
Stima sup. FV in area agricola
(ultima carta uso del suolo RER con sovrapposizione del perimetro degli impianti da immagini satellitari)
= 1.500 ha
= 0,14 % SAU

## Slide 7
Impianti FV su tetto in BT < a 20 kW soggetti a edilizia libera:(ipotesi residenziale + parte di terziario, dati T.E.R.R.A / Terna)
1,3 GW = circa 60 %
della potenza complessiva degli impianti FV su coperture
Fotovoltaico su tetto in BT < 20 kW: potenza installata al 31/07/2024 (stima T.E.R.R.A / Terna)
Notes: numero sotto i 2 GW 168.382,00, 1,3 GW- TOTALE numero impianti (AAT, BT, MT): 1,651 GW- 174.436,00

## Slide 8: DOVE DOBBIAMO ANDARE

## Slide 9: Obiettivo di potenza rinnovabile per l’Emilia-Romagna DM “Aree Idonee”
Al 2030 per la RER l’obiettivo di potenza aggiuntiva FER, rispetto al 1° gennaio 2021, è pari a 6,330 GW da fonti rinnovabili (considerando gli impianti di nuova costruzione/interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione).
Al 31/12/2020 la potenza FER installata è di 3,260 GW.
Incrementi annuali di potenza FER (fonte Terna/gaudì, dati al netto del pompaggio dell’idroelettrico):
2021 vs 2020: + 106 MW
2022 vs 2021: + 245 MW
2023 vs 2022: + 519 MW
Gennaio-Ottobre 2024: circa +480 MW*
TOT. circa 1,3 GW da Gennaio 2021 - Agosto 2024
*dati preliminari (fonte Terna/Gaudì) SOLO NUOVE INSTALLAZIONI
L’intervallo di tempo medio intercorso tra
autorizzazione e installazione
è stimato essere corrispondente a circa 3 anni
Notes: totale già installato